№ 22 002

Рекомендации по выполнению ремонтов ступичного узла задних мостов типа Спайсер

- Касается: автомобилей «ГАЗель Next» и «ГАЗель NN».

- Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):

В настоящее время имеется два возможных варианта диагностирования течи трансмиссионного масла через уплотнения ступичного двухрядного роликового конического подшипника ступицы заднего моста авт. ГАЗель Некст, ГАЗель НН:

1. если при демонтаже ступицы с заднего моста обнаружено: ослабление момента затяжки ступичной гайки; повреждение (разрыв, замятие и т.д.) уплотнительного резинового кольца; установлено уплотнительное резиновое кольцо, не соответствующее подшипнику (на подшипник ф. FAG устанавливается кольцо 58х4, на подшипник ф. Fersa устанавливается кольцо 60х2) - течь трансмиссионного масла происходит в зоне уплотнительного резинового кольца, требуется замена уплотнительного кольца, замена подшипника не требуется;

2. если при демонтаже ступицы с заднего моста, указанных в п.1 дефектов не обнаружено, то течь трансмиссионного масла происходит через собственные уплотнения подшипника, требуется замена подшипника.

С целью соблюдения требований КД при выполнении ремонтов ступичного узла задних мостов типа Спайсер информируем Вас о необходимости выполнения следующих требований:

1.  Подшипник роликовый конический двухрядный дет. C41R92-3104020-01 производства ф. Schaeffler Texnologies AG&KG Корея, использовать совместно с кольцом уплотнительным Ø 58 мм. и диаметром сечения Ø 4 мм. дет. C41R92-3104032;

2.  Подшипник роликовый конический двухрядный дет. C41R92-3104020 производства ф. Fersa Bearings S.A., Испания, использовать совместно с кольцом уплотнительным Ø 60 мм. и диаметром сечения Ø 2 мм. дет. C41R92-3104032-10.

Монтаж производить в следующей последовательности:

- установить подшипник в ступицу (в случае замены подшипника);

- установить кольцо уплотнительное на подшипник в канавку (при необходимости нанести смазку Литол-24 в канавку для исключения спадания кольца уплотнительного и установить кольцо);

- ступицу колеса в сборе установить на цапфу заднего моста, в случае затруднения одевания ступицы, снять ступицу убедиться, что уплотнительное кольцо не закушено и не повреждено (при необходимости для облегчения установки ступицы смазать цапфу смазкой Литол-24);

- установить шайбу упорную, шайбу стопорную (звездочку), наживить шлицевую ступичную гайку. Произвести затяжку ступичной гайки с крутящим моментом 36…40 кгс*м;

- загнуть выступ шайбы стопорной в паз ступичной гайки (допускается дотяжка ступичной гайки до совпадения одного из пазов с выступом в стопорной шайбе.

Приложение: Визуализация подшипников на задний мост Спайсер на 2-х листах.

Визуализация подшипников двух поставщиков Fersa Bearingsr, Испания и Schaeffler, Корея

применяемых в ступичном узле задних мостов Спайсер

Отличительные признаки подшипников

Fersa Bearingsr                                                     Schaeffler

Канавка под уплотнительное кольцо

Применяемое уплотнительное кольцо с подшипником

60х2 Fersa Bearingsr                                      58х4 Schaeffler

Правильность установки ступичной гайки

ОК                                                          NOK